## Slide 1
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
分布式能源系统中的储能技术
锂离子电池与抽水蓄能技术的原理与应用
演讲人：周杰
2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
东莞理工学院
化学工程与能源技术学院
2025 年 5 月 11 日
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 2
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
目录
引言
锂离子电池储能技术 抽水蓄能技术
储能技术对比与展望 结论
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 3
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
研究背景
能源转型背景：全球正加速向可再生能源转型 [1, 3]
  中国承诺”2030 年碳达峰，2060 年碳中和” [1]
  欧盟”2050 年气候中和” 目标 [3]
可再生能源挑战：间歇性、波动性和不可预测性 [4]
分布式能源系统：贴近用户侧的小型发电和用能系统 [5]
储能重要性：平衡供需、提高系统稳定性和灵活性 [2, 6]
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 4
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
分布式储能技术概述
分布式储能的主要价值
削峰填谷
电力平衡
可再生能源消纳
提高电网稳定性
降低输配电投资
主要储能技术分类
电化学储能：锂离子电池、铅酸电池、 流电池等
机械储能：抽水蓄能、压缩空气、飞 轮等
电磁储能：超导、超级电容
热储能：相变材料、熔盐储热等
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 5
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
锂离子电池技术原理
工作原理
基于锂离子在正负极之间的嵌入 与脱嵌
充电过程：锂离子从正极脱嵌， 迁移至负极并嵌入
放电过程：锂离子从负极脱嵌， 迁移至正极并嵌入
正极
放电
负极
(石墨) 电解质(金属氧化物)
Li+
充电
电子流
充电: 锂离子从正极迁移到负极
放电: 锂离子从负极迁移到正极
图: 锂离子电池工作原理示意图
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 6
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
锂离子电池关键参数
能量密度：180-265 Wh/kg [7]
功率密度：250-340 W/kg [7]
循环寿命：1,000-10,000 次 [5]
响应时间：毫秒级 [4]
充放电效率：90-95% [6]
自放电率：每月约 3-5% [7]
材料体系 能量密度 安全性
LFP NCM NCA LTO
中 高 高 低
高 中 低 高
表: 主要锂电池材料体系比较
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 7
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
锂离子电池最新技术进展
材料创新
  高镍三元材料（NCM811, NCA91.5）：能量密度提升至 300Wh/kg 以上
  硅碳负极：提高负极容量，理论容量可达 4200mAh/g
  固态电解质：提高安全性，实现能量密度 500Wh/kg 以上
电池管理系统 (BMS) 进步
  基于大数据和人工智能的健康状态 (SOH) 预测：准确率提升 20% 以上
  云端基于数字孪生的电池远程运维平台
模组集成技术
  无模组设计 (CTP/CTC)：体积能量密度提升 15-20%
  液冷技术：充放电速率提高，散热效率提升 40%
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 8
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
锂离子电池储能系统架构
电池单元
电池模组
电池包/机柜
BMS
PCS
EMS
电网/负载
图: 锂离子电池储能系统架构图
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 9
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国内案例：国网青海海南州共和光储系统
项目概况
地点：青海省海南藏族自治州共和县
规模：100MW/100MWh 锂电池储能系统
配套：光伏装机 500MW
建成时间：2021 年 12 月并网
系统供应商：宁德时代（CATL） 技术特点
采用磷酸铁锂电池技术
应用液冷技术，适应高原地区温差大环境
集装箱一体化设计，快速部署
图: 青海共和光储项目示意图
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 10
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国内案例：国网青海海南州共和光储系统（续）
应用场景
  可再生能源消纳：平抑光伏出力波动
  电网调峰：日间储存过剩光伏电力，夜间释放
  一次调频：响应电网频率波动，提供快速响应服务
  黑启动：区域电网故障时提供恢复电源
项目效益
  提高光伏消纳率约 10%
  减少弃光约 2000 万 kWh/年
  降低电网波动率 87% 以上
  减少碳排放约 1.6 万吨/年
  延缓新建输电线路投资
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 11
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国外案例：澳大利亚 Hornsdale 电池储能电站
项目概况
地点：澳大利亚南澳大利亚州
规模：150MW/194MWh
建成时间：2017 年首期，2020 年扩建
供应商：特斯拉 Megapack
背景：2016 年南澳大利亚州发生严重停电事 件后建设
图: Hornsdale 电池储能电站
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 12
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国外案例：澳大利亚 Hornsdale 电池储能电站（续）
系统性能
  响应时间：140 毫秒（远低于传统电源的秒级响应）
  调频精度：优于传统煤电机组 10 倍以上
应用场景
  电网频率控制服务 (FCAS)
  虚拟输电线路服务
  电力批发市场套利
  系统惯量服务
项目效益
  节省电网服务成本超过 1.5 亿澳元（2017-2020）
  电网频率合格率提升 30% 以上
  减少碳排放约 50 万吨/年
  投资回报周期：4-5 年
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 13
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
抽水蓄能技术原理
工作原理
基于势能储存与转换
低谷电力：抽水至高水库储存势能
高峰时段：放水发电转换为电能
能量存储公式：
E = η · ρ · g · h · V (1)
其中：η 为效率，ρ 为水密度，g 为重 力加速度，h 为水头高度，V 为水量
上水库
泵/机组
放水发电
抽水蓄能
下水库
图: 抽水蓄能系统示意图
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 14
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
抽水蓄能关键参数
能量密度：低，约 0.5-1.5 Wh/kg
效率：70-85%（往返效率）
响应时间：分钟级（传统），秒级（新 型）
寿命：40-60 年
自放电率：极低（主要是蒸发损失）
规模：大型，通常 100MW-3000MW
类型
优点
缺点
常规 成熟可靠 选址受限 海水 容量大 腐蚀严重 地下 占地少 建设成本高 小型化 灵活分散 经济性差
表: 抽水蓄能电站类型对比
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 15
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
抽水蓄能最新技术进展
可变速抽水蓄能技术
  采用双馈异步电机或全转换器同步电机
  优势：发电模式下可调节 50-100% 额定功率
  效益：提高电网调频能力，往返效率提升 3-5%
小型模块化抽水蓄能
  单机容量：1-20MW
  设计特点：标准化设计，工厂预制装配
  应用：分布式能源系统、微电网
泵蓄与风光互补系统集成技术
  风光泵储一体化设计
  联合优化调度算法：效率提升 10-15%
  虚拟同步机技术：提供系统惯量与短路容量
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 16
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国内案例：广东惠州抽水蓄能电站
项目概况
地点：广东省惠州市龙门县
装机规模：2400MW（8×300MW）
蓄能能力：约 16.8GWh
投产时间：2011 年全部投产
静态投资：约 120 亿元人民币
技术特点
采用单级混流可逆式水泵水轮机
上下水库有效落差：507 米
首次采用全地下式厂房布置
图: 惠州抽水蓄能电站示意图
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 17
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国内案例：广东惠州抽水蓄能电站（续）
运行模式
  电网调峰：夜间低谷抽水，白天高峰发电
  系统备用：提供旋转备用、黑启动能力
  频率调节：响应电网频率波动，提供调频服务
项目效益
  增加广东电网调峰能力达 2400MW
  减少火电机组深度调峰损耗，每年节约标煤约 37 万吨
  提高电网安全运行水平，降低系统备用容量
  支持广东核电、风电发展，促进低碳能源结构转型
  减少二氧化碳排放约 100 万吨/年
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 18
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国外案例：瑞士 Nant de Drance 抽水蓄能电站
项目概况
地点：瑞士瓦莱州阿尔卑斯山区
装机规模：900MW（6×150MW）
蓄能能力：约 20GWh
投产时间：2022 年全面投入商业运营
投资额：约 19 亿瑞士法郎
图: Nant de Drance 电站
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 19
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
国外案例：瑞士 Nant de Drance 抽水蓄能电站（续）
技术特点
  采用最新可变速技术，响应时间小于 10 秒
  380 米落差，欧洲最高水头抽水蓄能电站之一
  全地下洞室系统，环境影响小
  机组额定功率：150MW，效率高达 80% 以上
项目效益
  为瑞士和欧洲电网提供调峰、调频服务
  促进欧洲可再生能源并网（特别是北海风电）
  跨国电力交易平台（连接法国、德国、意大利电网）
  减少碳排放约 40 万吨/年
  提高区域电力系统稳定性和可靠性
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 20
引言 | 锂离子电池储能技术 | 抽水蓄能技术 | 储能技术对比与展望 结论
储能技术比较 |  |  | 
 | 参数 | 锂离子电池 | 抽水蓄能
 | 能量密度 响应速度 循环寿命 效率 适用规模 地理限制 投资成本 运维成本 | 高 (180-265 Wh/kg) 毫秒级 1,000-10,000 次 90-95% kW-100MW 级 低 1500-3000 元/kWh 中等 | 低 (0.5-1.5 Wh/kg) 秒-分钟级 40-60 年 70-85% 10MW-3GW 级 高 3000-8000 元/kW 低
表: 锂离子电池与抽水蓄能技术对比
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 21
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
分布式储能应用场景比较
锂离子电池优势场景
分布式光伏配套储能
商业楼宇需量响应
微电网稳定控制
电动汽车充电站辅助
家庭能源管理系统
电网辅助服务（调频）
抽水蓄能优势场景
大型可再生能源基地配套
区域电网调峰调频
电网黑启动支撑
输电通道阻塞管理
系统惯量与短路容量支撑
跨区域负荷转移
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 22
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
储能技术发展趋势
技术协同
  多种储能技术互补：快响应 + 长时间 + 大容量
  储能与能源转换技术融合（如 Power-to-Gas）
商业模式创新
  共享储能平台
  储能即服务 (SEaaS)
  虚拟电厂聚合交易
技术发展方向
  锂电池：固态电池、钠离子电池、锂硫电池
  抽水蓄能：小型化、模块化、智能化
  系统集成：多能互补、源网荷储一体化
政策支持
  国家层面：能源” 十四五” 规划、新型电力系统
  地方层面：储能配置要求、峰谷电价机制
  市场机制：电力辅助服务市场、容量电价
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 23
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
我国储能发展规划与目标
▶《新型储能发展实施方案 (2021-2025 年)》 [1]
2025 年：新型储能装机规模达 30GW 以上
锂电池成本降低 30% 以上
建立健全储能市场机制
▶《” 十四五” 可再生能源发展规划》 [2]
风电、光伏新增项目配置 20% 以上储能容量
抽水蓄能 2025 年装机目标 62GW [8]
支持” 新能源 + 储能” 示范项目建设
▶《电力发展” 十四五” 规划》
构建新型电力系统，储能为关键支撑
促进源网荷储协调发展
加快储能技术创新与产业化
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 24
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
总结与建议
结论
储能是分布式能源系统必要组成部分
锂电池适合短时、分散、灵活应用场 景
抽水蓄能适合大规模、长时间调节场 景
技术进步降低储能成本，提高系统效 能
储能项目经济性日益提升
建议
加强储能关键技术研发投入
完善电力市场机制设计，体现储能价 值
因地制宜选择合适储能技术路线
鼓励多样化商业模式创新
储能与能源互联网协同发展
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 25
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
参考文献
国家发改委, 国家能源局. 《新型储能发展实施方案 (2021-2025 年)》[Z]. 2021.
中国电力企业联合会. 《中国电力行业年度发展报告 2023》[R]. 2023.
International Energy Agency (IEA). Energy Storage Report 2024 [R]. 2024.
P. Denholm, et al. The Value of Energy Storage for Grid Applications [J]. National Renewable Energy Laboratory, 2023.
国网能源研究院. 《中国储能产业发展白皮书》[R]. 2024.
阮洪兵, 邵志刚, 等. 大规模可再生能源并网中储能关键技术研究进展 [J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(5): 1498-1509.
BloombergNEF. 2024 Battery Price Survey [R]. 2024.
International Hydropower Association. Pumped Storage Tracking Tool [DB/OL]. 2024.
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术

## Slide 26
引言
锂离子电池储能技术
抽水蓄能技术
储能技术对比与展望
结论
谢谢
谢谢观看
欢迎提问
演讲人：周杰 2023415130128 周杰 2023428020130 唐玮嘉 2023428050102 陈炜豪
分布式能源系统中的储能技术